## Slide 1: 网络传输实验
武庆华
wuqinghua@ict.ac.cn

## Slide 2: 大纲
Socket数据结构
连接管理&数据包处理
数据发送与接收
TCP协议栈实现
实验内容

## Slide 3: 网络传输机制
网络层提供了端到端的连接功能
  无连接的、尽最大努力交付（best-effort delivery）的数据报服务
为了支持网络应用间的数据传输，主机端还需要实现很多功能
多路复用
连接管理
按序传输
丢包检测与恢复
拥塞控制

## Slide 4: 实验场景
网络传输机制实验目的
  给定网络拓扑和节点配置，实现最基本的TCP连接管理功能，使得节点之间能够在无丢包网络环境中建立和关闭连接、实现数据收发
Host 1
Host 2
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24

## Slide 5: Socket数据结构
struct tcp_sock是Socket维护TCP连接信息和数据传输控制的核心数据结构
  连接双方的IP地址和端口信息
  当前的状态(TCP状态)
  收发数据序列号
  接收数据缓冲区
  流控信息、拥塞控制信息

## Slide 6: IP地址和端口信息
本实验只考虑IPv4地址
本地存储的地址和端口都是本地字节序
本端/对端的地址端口信息构成了四元组，三种情形：
  被动建立连接的一方，只有本端地址与端口是确定的
  主动建立连接的一方，在建立连接之前，其四元组已经确定
  已经建立好的连接，其四元组是确定的
struct sock_addr {
u32 ip;
u16 port;
} __attribute__((packed));

## Slide 7: TCP状态
TCP_CLOSED // 未开始或者已结束的连接
TCP_LISTEN // 被动建立连接的一方，等待连接请求（被动方）
TCP_SYN_RECV // 收到对方的SYN数据包（被动方）
TCP_SYN_SENT // 已发送SYN数据包（主动方）
TCP_ESTABLISHED // 经过三次握手，双方已经建立连接
TCP_CLOSE_WAIT // 收到对方的FIN数据包（被动方）
TCP_LAST_ACK // 发送FIN，等待最后一个ACK（被动方）
TCP_FIN_WAIT_1 // 发送FIN，主动关闭连接（主动方）
TCP_FIN_WAIT_2 // 收到主动发送FIN对应的ACK（主动方）
TCP_CLOSING // 发送FIN之后也收到对方的FIN包（主动方）
TCP_TIME_WAIT // 主动方完成4次挥手操作（主动方）

## Slide 8: TCP连接管理和状态迁移
被动关闭连接
被动建立连接
只实现虚线标识的路径过程
主动关闭连接
主动建立连接

## Slide 9: TCP收发序列号
u32 snd_una; // 对端连续确认的最大序列号
u32 snd_nxt; // 本端已发送的最大序列号
u32 rcv_nxt; // 本端连续接收的最大序列号
u32 iss; // 本端初始发送序列号
0
232-1
snd_nxt
snd_una
(int32_t)(snd_una - snd_nxt) < 0
snd_una < snd_nxt
比较序列号大小时，存在整数环绕问题
在include/tcp.h中有相应宏定义

## Slide 10: Socket与元组信息的绑定
根据连接所在的不同阶段，Socket绑定不同的元组信息
fd1 = socket()
bind(fd1, addr)
connect(fd2, addr)
fd2 = socket()
listen(fd1)
fd3 = accept(fd1)
协议栈维护listen_table和established_table两个hash表，来分别组织只绑定源地址、端口的socket和绑定四元组的socket
孤立的socket，不与任何地址、端口绑定
本实验中，socket与本地地址与监听端口绑定
socket与四元组绑定

## Slide 11: 通过数据包信息查找对应的Socket
// the 3 tables in tcp_hash_table
struct tcp_hash_table {
struct list_head established_table[TCP_HASH_SIZE];
struct list_head listen_table[TCP_HASH_SIZE];
struct list_head bind_table[TCP_HASH_SIZE];
};
对于源目的地址、源目的端口都已经确定下来的socket，按照上述4元组，将hash_list节点hash到established_table
对于只知道源地址、源端口的socket，按照上述2元组，将hash_list节点hash到listen_table
任何占用一个本地端口的socket，按照该端口号将bind_hash_list 节点hash到bind_table
对于一个新到达的数据包，先在established_table中查找相应socket，如果没有找到，再到listen_table中查找相应socket
Notes: bind_table两个作用：1, 检查端口是否占用；2，查找哪个socket占用了对应端口

## Slide 12: Parent Socket & Child Socket
struct tcp_sock *tsk, *csk;
tsk = alloc_tcp_sock();
tcp_sock_bind(tsk, &addr);
tcp_sock_listen(tsk, 3);
while ((csk = tcp_sock_accept(tsk)))
handle_tcp_sock(csk);
被动建立连接一方的处理流程
Parent Socket
Child Socket
Parent Socket
Child Socket 1
Child Socket 2
Child Socket 3
Child socket在被tcp_socket_accept返回之前，需要保存在parent socket的队列中：
listen_queue：未完成三次握手的child socket
accept_queue：已完成三次握手的child socket

## Slide 13: Socket队列
socket.list
  用于将该socket放入到parent socket的队列中
socket.listen_queue
  当被动建立连接的parent socket收到SYN数据包后，会产生一个child socket来服务该连接，放到parent socket的listen_queue队列中
socket.accept_queue
  当接收到三次握手中的最后一个包（ACK）时，在listen_queue中的child socket会放到accept_queue中，等待应用程序读取(tcp_sock_accept)
  Socket加入到accept_queue中时，parent socket的accept_backlog值加一，离开队列时该值减一，注意accept_backlog < backlog

## Slide 14: 阻塞和唤醒
应用程序在调用connect, accept函数时，需要等待TCP协议栈完成相应数据包的收发
  使用互斥锁+信号机制，模拟阻塞和唤醒操作
    int sleep_on(struct synch_wait *wait);
    int wake_up(struct synch_wait *wait);
Connect：发送SYN包后sleep_on()，收到SYN|ACK后被wake_up()
Accept：调用accept()时sleep_on()，收到ACK后被wake_up()

## Slide 15: 建立连接
被动建立连接
  申请占用一个端口号 （bind操作）
  监听该端口号 （listen操作）
  收到SYN数据包 -> TCP_SYN_RECV （accept操作）
  回复ACK并发送SYN数据包
  收到ACK数据包 -> TCP_ESTABLISHED
主动建立连接
  发送目的端口的SYN数据包 -> TCP_SYN_SENT （connect操作）
  收到SYN 数据包（设置TCP_ACK标志位）
  回复ACK数据包 -> TCP_ESTABLISHED

## Slide 16: 断开连接
主动关闭
  发送FIN包，进入TCP_FIN_WAIT_1状态 （close操作）
  收到FIN对应的ACK包，进入TCP_FIN_WAIT_2状态
  收到对方发送的FIN包，回复ACK，进入TCP_TIME_WAIT状态
  等待2*MSL时间，进入TCP_CLOSED状态，连接结束
    需要实现定时器线程，定期扫描，适时结束TCP_TIME_WAIT状态的流
被动关闭
  收到FIN包，回复相应ACK，进入TCP_CLOSE_WAIT状态，还可以发送数据
  自己没有待发送数据，断开连接，发送FIN包，进入TCP_LAST_ACK状态 （close操作）
  收到FIN包对应的ACK，进入TCP_CLOSED状态，连接结束

## Slide 17: 数据接收和缓存
TCP协议栈收到数据包后，使用接收缓存来存储相应数据，供应用程序读取
  使用环形缓存(ring buffer)来实现
  接收缓存大小为recv_window
  使用锁（pthread_mutex_t）来防止读写冲突，注意不要加到数据结构的尾部
Receiving Buffer
Application reads from head
TCP Stack writes to tail

## Slide 18: 环形缓存示例
ring buffer
tail
head
缓冲区为空
1字节隔离区
ring buffer
tail
head
可读区域
ring buffer
tail
head
缓冲区已满

## Slide 19: 数据发送流程
发送包含数据的数据包
  待发送数据全部存储于上层应用buffer中
  如果对端recv_window允许，则发送数据
  每次读取1个数据包大小的数据
    min(data_len, 1514 - ETHER_HDR_SIZE - IP_HDR_SIZE - TCP_HDR_SIZE)
  封装数据包，通过IP层发送函数，将数据包发出去

## Slide 20: TCP协议栈数据收发主要操作
int tcp_sock_read(struct tcp_sock *tsk, char *buf, int len);
  返回值：0表示读到流结尾，对方关闭连接
  -1表示出现错误
  正值表示读取的数据长度
int tcp_sock_write(struct tcp_sock *tsk, char *buf, int len);
  返回值：-1表示出现错误
  正值表示写入的数据长度

## Slide 21: TCP Sock数据结构
struct synch_wait *wait_recv;
struct synch_wait *wait_send;
struct ring_buffer *rcv_buf;
struct list_head send_buf;
struct list_head rcv_ofo_buf;
int state;
u32 iss;
u32 snd_una;
u32 snd_nxt;
u32 rcv_nxt;
u32 recovery_point;
u32 snd_wnd;
u16 adv_wnd;
u16 rcv_wnd;
u32 cwnd;
u32 ssthresh;
};
struct tcp_sock {
struct sock_addr local;
struct sock_addr peer;
struct tcp_sock *parent;
int ref_cnt;
struct list_head hash_list;
struct list_head bind_hash_list;
struct list_head listen_queue;
struct list_head accept_queue;
int accept_backlog;
int backlog;
struct list_head list;
struct tcp_timer timewait;
struct tcp_timer retrans_timer;
struct synch_wait *wait_connect;
struct synch_wait *wait_accept;
本实验不需要考虑红色标记的变量

## Slide 22: TCP Sock相关函数
int socket(int, int, int);
struct tcp_sock *alloc_tcp_sock();
int bind(int, struct sockaddr *, socklen_t);
int tcp_sock_bind(struct tcp_sock *, struct sock_addr *);
int listen(int, int);
int tcp_sock_listen(struct tcp_sock *, int);
int connect(int, struct sockaddr *, socklen_t);
int tcp_sock_connect(struct tcp_sock *, struct sock_addr *);
int accept(int, struct sockaddr *, socklen_t *);
struct tcp_sock *tcp_sock_accept(struct tcp_sock *);
int close(int);
void tcp_sock_close(struct tcp_sock *);
int read(int, char *, int);
int tcp_sock_read(struct tcp_sock *, char *, int);
int write(int, char *, int);
int tcp_sock_write(struct tcp_sock *, char *, int);

## Slide 23: TCP协议栈实现
实现TCP数据包处理
  如何建立连接、关闭连接、收发数据、处理异常情况
  考虑系统协议栈可能会合并数据包，例如
    正常流程：User: FIN; Sys: ACK; Sys: FIN; User: ACK
    数据包合并：User: FIN; Sys: FIN|ACK; User: ACK
实现tcp_sock连接管理函数
  类似于socket函数，能够绑定和监听端口，建立和关闭连接，收发数据
实现流量控制
  通过调整recv_window来表达自己的接收能力

## Slide 24: 接收数据包后的处理流程
检查TCP校验和是否正确
检查是否为RST包，如果是，直接结束连接
检查是否为SYN包，如果是，进行建立连接管理
检查ack字段，对方是否确认了新的数据
  SYN和FIN包对应的ACK相当于确认新数据
检查是否为FIN包，如果是，进行断开连接管理

## Slide 25: 实验内容一
将“实验2中的相应文件（附件文件列表中[]部分）复制过来，编译生成tcp_stack
运行给定网络拓扑(tcp_topo.py)
在节点h1上执行TCP程序
  执行脚本(disable_offloading.sh , disable_tcp_rst.sh)
  在h1上运行TCP协议栈的服务器模式 (./tcp_stack server 10001)
在节点h2上执行TCP程序
  执行脚本(disable_offloading.sh, disable_tcp_rst.sh)
  在h2上运行TCP协议栈的客户端模式，连接h1并正确收发数据 (./tcp_stack client 10.0.0.1 10001)
    client向server发送数据，server将数据echo给client
使用tcp_stack.py替换其中任意一端，对端都能正确收发数据

## Slide 26: 实验内容二
修改tcp_apps.c(以及tcp_stack.py)，使之能够收发文件
执行create_randfile.sh，生成待传输数据文件client-input.dat
运行给定网络拓扑(tcp_topo.py)
在节点h1上执行TCP程序
  执行脚本(disable_offloading.sh , disable_tcp_rst.sh)
  在h1上运行TCP协议栈的服务器模式 (./tcp_stack server 10001)
在节点h2上执行TCP程序
  执行脚本(disable_offloading.sh, disable_tcp_rst.sh)
  在h2上运行TCP协议栈的客户端模式 (./tcp_stack client 10.0.0.1 10001)
    Client发送文件client-input.dat给server，server将收到的数据存储到文件server-output.dat
使用md5sum比较两个文件是否完全相同
使用tcp_stack.py替换其中任意一端，对端都能正确收发数据

## Slide 27: 附件文件列表
[arp.c arpcache.c device_internal.c icmp.c ip_base.c rtable.c rtable_internal.c]
create_randfile.sh # 随机生成文件的脚本
ip.c
tcp_apps.c # 基于tcp-stack的服务器和客户端程序
tcp.c # TCP协议相关处理函数
tcp_in.c # TCP接收相关函数
tcp_out.c # TCP发送相关函数
tcp_sock.c # tcp_sock操作相关函数
tcp_stack.py # python应用实现，用于测试
tcp_timer.c # TCP定时器
tcp_topo.py # Mininet拓扑